………………………………                                                 ZAŁĄCZNIK NR 1.3.do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 3.  Dostawa cystoskopu giętkiego z wyposażeniem i źródłem światła

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………

Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): …………………………………………( nie starszy niż z 2019 r.)

| Lp. | Oferowany sprzęt medyczny | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto W PLN | %VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cystoskop giętki z wyposażeniem i źródłem światła | 1 |  |  |  |  |

# Sposób obliczenia:

# Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne - Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cystoskop giętki z wyposażeniem i źródłem światła – w skład wchodzi co najmniej: |  |
| 1.1. | - cystoskop giętki: wygięcie w górę co najmniej 210o, wygięcie w dół co najmniej 150o, średnica co najmniej 15 Fr, |  |
| 1.2. | - kanał roboczy co najmniej 7,2 Fr, |  |
| 1.3. | - kontener do mycia i sterylizacji endoskopów giętkich, |  |
| 1.4. | - tester szczelności, |  |
| 1.5. | - kleszczyki chwytające, giętkie, ząbkowane, długość robocza min. 550 mm, |  |
| 1.6. | - źródło światła LED wraz z niezbędnym wyposażeniem |  |
| 1.7 | -światłowód |  |
| 2. | Możliwość prezentacji obrazu na monitorze |  |
| 3 | Możliwość podłączenia do komputera celem archiwizacji danych i wydruku badania |  |
| 4 | Pozostałe wyposażenie |  |
| 5 | W ramach dostawy, oprócz wymogów opisanych w pozostałej części SIWZ, Wykonawca zapewnia instalacje oraz szkolenie personelu, które odbędzie się w terminie realizacji umowy, po zainstalowaniu sprzętu. |  |

Uwaga: Kolumnę 3 tabeli bezwzględnie należy wypełnić

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. W szczególności Wykonawca winien podać w kolumnie nr 3 (Opis parametrów oferowanych) konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt został wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)