………………………………                                                 ZAŁĄCZNIK NR 1.4.do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 4.  Dostawa  audiotympanometru – 1 szt

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………

Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): …………………………………………( nie starszy niż z 2019 r.)

| Lp. | Rodzaj oferowanego sprzętu medycznego | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | %VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audiotymapanometr | 1 |  |  |  |  |

# Sposób obliczenia:

# Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

| Lp. | Opis -Parametry techniczne i funkcjonalne - Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| TYMPANOMETRIA |
|  | Podatność: Zakres: 0.1 do 6.0 ml | TAK |  |
|  | Częstotliwość sondy 226Hz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o sondę 1000Hz | TAK |  |
|  | Tympanometria w zakresie ciśnienia od + 300 daPa do – 600 daPa | TAK |  |
|  | Sonda wyposażona w diodę sygnalizującą szczelność i prawidłowe dopasowanie | TAK |  |
|  | Funkcja „Dziecko” – ułatwiająca przeprowadzanie badań u dzieci | TAK |  |
|  | Możliwość programowania ciśnienia początkowego i końcowego badania | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości pompowania powietrza | TAK |  |
|  | Test trąbki nieperforowanej | TAK |  |
| ODRUCHY STRZEMIĄCZKOWE |
|  | Badanie Ipsi, dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 3000 i 4000 Hz. Ipsi hp, ipsi lp, ipsi wb Kontrlateralne dla częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz, kontra WB, kontra LP, kontra HP | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia poziomu start i poziomu stop dla natężenia bodźca w badaniu odruchu | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość sygnału Dla badania ipsi lateralnego – 120 dB Dla badania kontralateralnego – 120 dB | TAK |  |
|  | Test zanikania odruchów- Decay | TAK |  |
|  | Wyniki testu Decay w formie graficznej i procentowo | TAK |  |
| AUDIOMETRIA |  |  |
| Audiometria powietrzna |
|  | Częstotliwość sygnału: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości modulacji od 0 do 25Hz | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji lewego i prawego audiogramu na jednym wykresie | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu modulacji od 0 do 25% | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji zmiany natężenia przy zmianie częstotliwości od 5 do 40db ze skokiem co 5dB | TAK |  |
| Audiometria kostna |
|  | Częstotliwość sygnału: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. | TAK |  |
| Audiometria słowna |
|  | Automatyczny licznik dla audiometrii słownej [%] | TAK |  |
|  | Możliwość rejestrowania min 4 krzywy słownych | TAK |  |
|  | Maskowania szumem wąskopasmowym (NB) lub białym szumem (WN) | TAK |  |
|  | Maskowanie max 100 dB | TAK |  |
|  | Funkcja maskowania synchronicznego | TAK |  |
|  | Testy dla audiometrii słownej w wewnętrznej pamięci urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość oceny testu mowy poprzez określenie ilości poprawnie powtórzonych fenomów, tzw. indeksacja fenomowa | TAK |  |
| PRÓBY/TESTY |
|  | Test ABLB | TAK |  |
|  | Test Stengera | TAK |  |
|  | Test SISI | TAK |  |
|  | Automatyczny test wartości progowej - Hughson Westlake | TAK |  |
|  | Weber | TAK |  |
|  | Szybka mowa w szumie (QuickSIN), możliwość rozbudowy możliwości diagnostycznych | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru strategii zmiany częstotliwości: motyl, z dołu do góry | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wyznaczenia Indeksu PTA, dla wybranych przez Użytkownika częstotliwości | TAK |  |
| APARAT |
|  | Wbudowany wyświetlacz graficzny LCD min. 10 cali | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności diod przycisków aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania z zewnętrznej drukarki podłączonej za pomocą portu USB do aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera, celem archiwizacji danych i wydruku badania | TAK |  |
|  | Audiometr i Tympanometr w jednym urządzeniu | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 4 kg | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Zestaw słuchawek audiometrycznych – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Słuchawka kontralateralna – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przetwornik kostny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przycisk pacjenta – 1 szt. | TAK |  |
|  | Sonda tympanometryczna – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw końcówek dousznych jednorazowych – 1 kpl. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |
|  | Instalacja i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi w terminie ustalonym z Zamawiającym. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK |  |

Uwaga: Kolumnę 3 tabeli bezwzględnie należy wypełnić.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. W szczególności Wykonawca winien podać w kolumnie nr 3 (Opis parametrów oferowanych) konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)